Revue des grands terrils de Lorraine La plupart des terrils lorrains se fondent totalement dans le paysage vallonné de la forêt du Warndt. Néanmoins, parmi les 6 grands terrils et schistiers, 4 sont encore en cours de mise en sécurité. Ils seront ensuite rétrocédés à l'Etablissement Public Foncier de Lorraine qui leur donnera une nouvelle vie.

Emplacements des terrils du Bassin.

Le terril du Siège 2 de la Houve 
A l'Ouest du Bassin, dans la forêt domaniale de La Houve, se dresse l'imposant terril du Siège 2 (21,2 millions de m3) sur une soixantaine d'hectares. Il a été étendu sur un des deux bassins à schlamms au sud du siège. La société SODELIF ayant déposé une demande d'autorisation d'exploiter ces bassins à schlamms, la fin de la mise en sécurité du terril sera repoussée au-delà de 2007.
Les études de mise en sécurité réalisées par Mica Environnement ont été reprises dans les prescriptions du Préfet relatives à l'arrêt des travaux miniers des concessions de La Houve. Le reprofilage et la réalisation de banquettes drainantes nécessiteront de déplacer 716 000 m3 de schistes. CdF réalisera les premiers travaux de mise en sécurité du terril de juin 2006 à juillet 2007, et transfèrera à LA SNET la fin de cette opération.

Le Siège 2 de La Houve et son terril.

Terril du Siège 1 de La Houve dans les années 50.

Le terril du Siège 1 de la Houve 
Constitué entre 1898 et 1944, le terril du Siège 1 occupe une surface de 7 ha et représente 1,2 million de m3. Stabilisé et revégétalisé, il sera prochainement vendu à la commune de Creutzwald.

Le terril de Sainte-Fontaine 
Au centre du Bassin, le long de la vallée du Merle entre L'Hopital et Freyming-Merlebach se dresse le terril de Sainte-Fontaine.

Terril Sainte-Fontaine dans la carrière de Merlebach.

Réaménagement futur du terril de Sainte-Fontaine.

La société Surschiste exploite actuellement une partie des 39 millions de m3 du terril et a demandé une extension de son périmètre d'exploitation qui pourrait ainsi se poursuivre pendant 2 à 3 décennies. Cette situation conduit CdF à ne réaliser qu'une partie des travaux de mise en sécurité, sur le flanc nord qui longe la carrière de Merlebach. Les eaux drainées sur ce talus seront acheminées vers l'ancien bassin de décantation des eaux d'exhaure de Vouters et aideront à constituer les deux plans d'eaux qui agrémenteront un futur espace de loisirs. Les travaux entrepris par CdF ont débuté en septembre 2005 et s'achèveront en octobre 2006. Il reste 850 000 m3 à déplacer.

Le schistier du Warndt

Schistier du Warndt au pied de la cité Reumaux.

Entièrement constitué de schistes provenant de la mine allemande voisine du Warndt, le schistier du Warndt se trouve également dans la carrière de Merlebach. Il devait stocker 13 millions de m3 de schistes, mais l'arrêt prématuré de la mine du Warndt l'a réduit à 4 millions de m3 et a conduit à réadapter son traitement environnemental.
Les travaux sont bien entamés et se termineront en mars 2006. Il faudra ensuite le végétaliser et l'arborer. Les coûts sont supportés par l'exploitant allemand DSK.

Le terril Wendel ou terril Central 
Le vaste terril Wendel ou Central s'étend depuis le site de Wendel jusqu'au Siège Simon.

Terril Central entre le Musée Wendel et le Siège Simon.

Défournement et extinction de produits incandescents du Terril Central.

Utilisé pour le dépôt des schistes miniers de 1872 à 1991, il occupe 117 ha et stocke 29 millions de m3. Le diagnostic de Mica Environnement repose sur un état des lieux détaillé et fournit tous les éléments pour l'analyse des phénomènes tels que l'érosion, les instabilités, l'état de la végétation. Le reprofilage des pentes et le drainage des eaux nécessiteront le déplacement de 30 000 m3 et se dérouleront d'avril à juillet 2006. Le traitement d'une zone en combustion par défournement s'est achevé en décembre 2005.

Le schistier de la carrière Simon 
Le fond de la carrière Simon recèle 3,5 millions de m3 de schistes de lavoir entreposés de 1988 à 1997. Le traitement de ce schistier s'est achevé en 2001 : il a consisté à emprisonner les schistes dans une gangue de sable.

Schistier de la carrière Simon revégétalisé.

Schéma d'aménagement final de la carrière Simon.

La partie supérieure du terril constituera une plage jouxtant le futur grand lac du fond de carrière.